เอกสารแนบท้ายประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ลงวันที่  21  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2559

รายละเอียดคุณลักษณะ

การจัดซื้อ รถยนต์บบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ

ติดตั้งระบบไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า

1.รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

รถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 15 เมตร เป็นเครนสลิง รถยนต์ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องรถ เป็นรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (เครื่องยนต์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.เลขที่ 2315-2551) พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นชนิดแผงสั้น โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีใบมาตรฐานพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

1. ลักษณะทั่วไป

1.1 เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 15 เมตร สำหรับทำงานในที่สูง เมื่อถอดกระเช้าออกสามารถใช้ยกของหนักได้ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ

2. ระบบเครื่องยนต์

2.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

2.2 เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ

1ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

2.3 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

3. เครื่องยนต์

3.1 เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

3.2 เป็นเครื่องดีเซลที่ได้มาตรฐาน มอก.2315-2551

3.3 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

4. ระบบส่งกำลัง

4.1 คลัทซ์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

4.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์

5. ระบบบังคับเลี้ยว

5.1 พวงมาลัยขับทางขวาลูกปืนหมุนเวียน มีระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

6. ระบบกันสะเทือน

6.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

7. ระบบห้ามล้อ

7.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

8. ระบบไฟฟ้า

8.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

8.2 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 60 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก

8.3 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร

9. ระบบเครนไฮดรอลิค

9.1 เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

9.2 เครนทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถยืดออกได้ไม่น้อยกว่า 3 ท่อน โดยสามารถยืดออกได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

9.3 เครนสามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยระบบไฮดรอลิค

9.4 แขนของเครนมีลักษณะเป็นห้าเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม

9.5 เครนสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศาแบบต่อเนื่อง (หมุนได้อย่างต่อเนื่อง)

9.6 มีอุปกรณ์เครื่องค้ำยันหรือเท้าช้างไม่น้อยกว่า 2 ชุด ติดตั้งด้านซ้ายและด้านขวา

9.7 เครนสามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัม ที่ระยะยก 2.50 เมตร

9.8 เครนสามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,600 กิโลกรัม ที่ระยะยก 3.42 เมตร

9.9 เครนสามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม ที่ระยะยก 5.42 เมตร

9.10 เครนสามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม ที่ระยะยก 7.42 เมตร

9.11 อุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิคจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิคเมื่อต่อกระเช้า ระยะความสูงจากพื้นดินถึงระยะปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่า 15 เมตร

9.12 เครนสลิงไฮดรอลิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO.9001 โดยผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาเพื่อประกอบการพิจารณา

10. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

10.1 กระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาส ติดตั้งที่ปลายแขนกระเช้าไฟเบอร์กลาส ต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 8 kv 50 Hzเป็นเวลา 1 นาที โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง พร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย แต่งตั้งขายให้กับหน่วยงานมาแสดงในวันยื่นซอง

11. กระบะบรรทุก

11.1 ขนาดความหนาของพื้นกระบะไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

11.2 กระบะข้างและส่วนอื่น ๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3.00 มม.

11.3 สามารถเปิดกระบะข้างได้ 3 ด้าน

11.4 โรงงานผู้ผลิต ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 50001:2011 ด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน โดยมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย และหนังสือกรับรองมาตรฐาน ISO

50001:2011 มาแสดงในวันยื่นซอง

12. ระบบการยกเท

12.1 ทำการยกแทด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องรถมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์

12.2 ชุดดั๊มไฮดรอลิคต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายและติดตั้งโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 และมาตรฐานความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีใบมาตรฐานพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดง

ในวันยื่นซองเสนอราคา

13. ชุดอุปกรณ์ติดตั้งไฟฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน

13.1 สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นชนิดแผงสั้น

13.2 ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต ฝาครอบดวงไฟมีสีให้เลือกตามความเหมาะสม หรือตามที่หน่วยงานระบุ

13.3 สัญญาณไฟฉุกเฉิน เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายและติดตั้งโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีใบมาตรฐานพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

14. การพ่นสี

14.1 พ่นสีกันสนิมอย่างดี ก่อนพ่นสีจริงอีก 2 ชั้น

14.2 ทั้งภายในและภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมชนิดพิเศษ และพ่นทับด้วยสีจริง พร้อมพ่นตัวอักษร

สีขาว ข้อความ “ทต......”

15. อุปกรณ์ประจำรถยนต์

15.1 เครื่องมือมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต		จำนวน 1 ชุด

15.2 แม่แรงไฮโดรลิคพร้อมด้าม			จำนวน 1 ชุด

15.3 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ			จำนวน 1 ชุด

15.4 บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม			จำนวน 1 ชุด

15.5 หนังสือคู่มือการใช้รถและบริการ		จำนวน 1 ชุด